## Slide 1: به نام خدا

## Slide 2: طبقه بندی پسماندهای تولیدی بیمارستان : 20% 1-پسماندهای ویژه وخطرناک 80%2-پسماندهای عادی

## Slide 3: طبقه بندي پسماندهاي پزشکی ویژه
پسماندهای ویژه وخطرناک تولید شده در بیمارستان خود شامل 9گروه می باشند

## Slide 4: 1-پسماندهاي عفونی:پسماندهاي مظنون به داشتن عوامل زنده بیماري زا ( باکتري ها، ویروس ها، انگل ها یا قارچ ها) به مقدار یا کیفیتی که بتوانند در میزبانان حساس موجب بیماري شوند) شامل:

## Slide 5: -محیط هاي کشت میکروبی آزمایشگاه -پسماندهاي ناشی از عمل هاي جراحی و کالبدشکافی اجساد مبتلا به بیماري هاي عفونی مانند بافت ها، مواد و تجهیزاتی که در تماس با خون یا دیگر آبگونه هاي بدن بوده اند.

## Slide 6: -پسماندهاي بیماران عفونی بستري شده در بخش ایزوله مانند مواد دفعی، پانسمان هاي زخم هاي جراحی یا عفونی، لباس هاي آلوده به خون انسان یا دیگر آبگونه هاي بدن

## Slide 7: پسماندهایی که در تماس با بیماران عفونی همودیالیز شده باشند مانند تجهیزات دیالیز از جمله لوله گذاري و فیلترها، حوله هاي یکبار مصرف، گان، پیش بند، دستکش و لباس آزمایشگاه

## Slide 8: جانوران آزمایشگاهی آلوده -هر نوع اسباب و مواد دیگري که در تماس با اشخاص و جانوران آلوده بوده اند.

## Slide 9: پسماندهای عفونی منحصرا در کیسه های زرد رنگ جمع آوری میگردد

## Slide 10: 2-پسماندهای آسیب شناختی شامل بافت ها، اندام ها، اجزاي بدن، جنین انسان، جسد جانوران، خون و آبگونه هاي بدن پسماندهای عفونی وآسیب شناختی 15%زباله های ویژه وخطرناک هستند

## Slide 11: برنده 3-پسماندهاي تیز و
حدود 1% پسماندهای ویژه وخطرناک

## Slide 12: شامل اقلامی هستند که می توانند موجب زخم از قبیل بریدگی یا سوراخ شدگی شوند مانند: -سوزن ها، سوزن هاي زیر جلدي -تیغه چاقوي جراحی و دیگر تیغه ها -چاقو

## Slide 13: ست هاي انفوزیون -اره ها -شیشه شکسته ها -ناخن بیماران و....که در محفظه محکمی به نام سیفتی باکس جمع آوری می شوند

## Slide 14: پسماندهای نوک تیز وبرنده منحصرا در سیفتی باکس جمع آوری میگردند

## Slide 15: 4-پسماندهاي دارویی(3%پسماندهای ویژه رادارویی وشیمیایی تشکیل می دهد ) عبارتند از: -داروهاي تاریخ گذشته، مصرف نشده، تفکیک شده و آلوده -واکسن ها

## Slide 16: -مواد مخدر سرم هایی که دیگر به آن ها نیازي نیست -اقلام دور ریخته شده مورد مصرف در کارهاي دارویی مثل بطري ها و قوطی هاي داراي باقی مانده داروهاي خطرناك و همچنین شیشه هاي داروها

## Slide 17: 5-پسماندهاي ژنوتوکسیک این پسماندها به شدت خطرناك هستند و ممکن است خصوصیات ایجاد جهش سلولی، عجیب الخلقه زایی یا سرطان زایی داشته باشند و شامل: -مواد شیمیایی : بنزن

## Slide 18: -داروهاي سایتوتوکسیک و ... ( آزاتیوپرین، کلرامبوسیل، کلرنفازین، سیکلوسپورین، سیکلوفسفامید، ملفالان، سیموستین، تاموکسیفن، تیوتپا، ترسولفان) -مواد پرتوساز ( رادیواکتیو)

## Slide 19: 6 -پسماندهاي شیمیایی مواد جامد و گازهاي شیمیایی که به عنوان مثال براي کارهاي تشخیصی و تجربی و کارهاي نظافت، خانه داري و گندزدایی به کار می روند و شامل:

## Slide 20: -معرف هاي آزمایشگاهی -داروهاي ظهور و ثبوت فیلم -مواد ضد عفونی کننده و گندزداي تاریخ گذشته یا غیر لازم -حلال ها

## Slide 21: 7-پسماندهاي داراي فلزات سنگین : -جیوه حاصل از نشت تجهیزات شکسته شده مثل ترومترها -کادمیوم ناشی از باتري هاي دور ریخته و شکسته -سرب ناشی از ضد نفوذ کردن پرتوهاي X

## Slide 22: 8-ظروف تحت فشار شامل سیلندر هاي تحت فشار و قوطی هاي افشانه اي و کارتریج گاز 9- پسماندهاي پرتوساز شامل پسماندهاي محتوي مواد رادیواکتیو

## Slide 23: پسماندهاي عادی(80% زباله های تولیدی بیمارستان) پسماندهاي ناشی از کارکردهاي خانه داري و مدیریت اجرایی شامل: -پسماندهاي آشپزخانه، آبدارخانه -قسمت اداري مالی -ایستگاه هاي پرستاري -باغبانی و....

## Slide 24: پسماندهای عادی در کیسه های مشکی یا آبی رنگ جمع آوری می شوند

## Slide 25: با سپاس مهندس سعید مالک فارسانی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان سیدالشهداء(ع) فارسان WWW.SAEEDMALEKFARSANI@YAHOO.COM